## Slide 1
基于声波谐振器的气体检测
学生：李东升； 学号：3140104566； 专业：机械电子工程
指导教师：谢金 教授
气体传感器主要应用于环境智能监控，呼出气体检测，燃气泄漏检测。
气体传感器朝着尺寸小、耗能低、易集成的微型化方向发展。
声表面波谐振式传感器稳定性高、结构简单、能耗低，输入输出信号均为数字信号，更易于与控制系统集成。
研究背景
声表面波谐振式气体传感器工作原理
气敏材料吸附气体
结论与展望
结论：（1）研究了以纳米钯修饰氧化石墨烯为气敏材料，以声表面波谐振器为感应平台的氢气传感器；（2）该传感器有较好的线性度、较快的响应速度（5s），较好的选择性。
展望：(1）氧化石墨烯和纳米钯均匀性工艺研究；（2）搭建传感电路，形成完整气体测试系统，并实际应用。
实验结果分析
a)
b)
质量、粘弹性和导电性发生变化
本文研究以声表面波谐振器为感应平台，以纳米粒子修饰的氧化石墨烯为气敏材料的新型气体传感器。
c)
d)
2μL气敏材料在指宽为6μm的声表面波谐振器上频率偏移图
1μL气敏材料在指宽为5μm的声表面波谐振器上频率偏移图
e)
f)
g)
h)
谐振器谐振频率改变
研究内容
传感器加工与实验平台
纳米钯修饰氧化石墨烯在谐振器表面均匀成膜。
通过调节两个精密数字流量阀来控制测试腔内的气体浓度
通过网分仪和Labview程序实时监测谐振器谐振频率
(c)两个气体浓度下传感器相对于气体浓度为0的频率偏移稳定性
(d)不同气体浓度下传感器谐振频率稳定性
(e)气体传感器动态响应图 (f) 恢复时间（g）响应时间
(e)气体传感器以二氧化氮为干扰气体交叉灵敏度
(i)纳米钯与氧化石墨烯质量比对气体传感器对氢气响应的影响
i)
浙江大学机械工程学院2025年本科毕业设计展